Руководство по эксплуатации

вибратора для бетона EVR-12/18/24

# Общий вид

Рис.1

- Вибронаконечник

- Гибкий вал

- Фиксатор виброшланга

- Электромотор

- Транспортировочная рукоятка

- Шнур питания

При работе с электрическими инструментами, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травмы; надо всегда следовать инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе с инструментом, прочтите нижеследующие указания. Храните данное руководство в надёжном месте!

Общие правила безопасности:

- Удалите гаечные ключи и отвертки. Проверьте, чтобы ключи и отвертки были вынуты из инструмента перед его включением.

- Держите рабочую площадку в чистоте. Захламленные площадки могут стать причиной несчастного случая.

- Не пользуйтесь инструментом в опасных местах. Не используйте инструмент в пыльных или влажных помещениях, не оставляйте его на улице в дождь. Содержите рабочую площадку хорошо освещенной.

- Держите детей и посторонних подальше. Дети и посторонние должны держаться на безопасном расстоянии от рабочей площадки.

- Не перегружайте инструмент. Он выполнит работу лучше и безопаснее, если будет работать на той мощности, на которую рассчитан.

- Используйте соответствующий инструмент. Не используйте инструмент или аксессуары, чтобы выполнить работу, для которой он не предназначен.

- Одевайтесь правильно! Не надевайте свободную одежду, браслеты и другие украшения, чтобы они не были втянуты движущимися частями инструмента. Рекомендуется надеть нескользящую обувь. Наденьте головной убор, если у вас длинные волосы.

- Всегда используйте защитные очки. Также надевайте респиратор или маску при размешивании краски.

- Будьте бдительны при работе с инструментом. Невнимание может привести к серьёзным травмам.

- Содержите инструмент в рабочем состоянии. Содержите инструмент чистым и в рабочем состоянии для лучшей и безопасной работы. Следуйте инструкциям по смазке и замене аксессуаров.

- Отсоедините инструмент от электросети до начала сервисных работ и при замене аксессуаров.

- Используйте только рекомендуемые аксессуары. Изучите пособие по использованию инструмента. Использование несоответствующих аксессуаров может привести к травме.

- Избегайте непроизвольного включения. Убедитесь в том, что переключатель находится в позиции «ВЫКЛ» до включения в электросеть.

- Проверяйте поврежденные части. Перед использованием инструмента, предохранитель или другие поврежденные части должны быть заменены. Проверяйте движущиеся части на выравнивание и взаимодействие, на поломку, неправильную сборку и любые другие условия, которые могут повредить их работе. Защитное устройство или другие поврежденные детали должны быть заменены.

- Никогда не оставляйте работающий инструмент без присмотра.

- Не работайте с инструментом, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или медикаментов.

- Внимание: всегда работайте с инструментом в помещениях с хорошей вентиляцией.

- Используйте соответствующий удлинительный шнур.

## Дополнительные правила безопасности

- Во время работы остерегайтесь нахождения активной части вибратора вблизи Ваших рук и лица.

- Если Вы отметили появление ненормального звука или чего-либо ненормального в работе вибратора, немедленно выключите его.

- Если Вы случайно уронили вибратор или ударили его, проверьте целостность его корпуса на отсутствие трещин и деформаций.

- При транспортировке вибратора уберите пальцы от кнопки пуска.

- Не включайте вибратор с активной частью расположенной вертикально вверх. Она может начать беспорядочно вращаться и привести к травмам.

- Не позволяйте воде, жидкому бетону и другим токопроводящим жидкостям попадать внутрь машины. Не допускайте падения вибратора в жидкий бетон.

- Вставляйте активную часть вибратора аккуратно в промежутки между арматурными прутьями, не позволяя ей соприкасаться с ними.

- Не перегибайте гибкую часть вибратора и не трясите ее.

- Не наклоняйте чрезмерно гибкую часть вибратора.

- Используйте влажную ткань для протирки вибратора после окончания работы. Особенно тщательно следите за чистотой вентиляционных отверстий, выключателя, крышки и т.д.

Введение

Электровибратор предназначен для уплотнения бетонных смесей, укладываемых в небольшие массивы, монолитные, средне- и малоармированные конструкции с шагом между стержнями арматуры не менее 50 мм. Применяется также для изготовления бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства.

Электропитание

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную степень защиты от поражения током и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

### Технические характеристики

Табл.1

| Модель | EVR-12 | EVR-18 | EVR-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность (Вт) | 1100 | 1600 | 2400 |
| Скорость вращения (об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Виброшланг (мм) | 38х5000 | 45х5000 | 65х5000 |
| Масса (кг) | 13,4 | 14,3 | 15,3 |

#### Особенности инструмента

## Выключатель

Для того чтобы включить инструмент необходимо перещелкнуть кнопку (поз.1, рис.2) выключателя в правое положение.

Чтобы выключить инструмент необходимо перещелкнуть кнопку (поз.1, рис.2) выключателя в левое положение.

Установка вибронаконечника

- Убедитесь, что инструмент отключен от источника питания.

- Аккуратно вставьте металлический шестигранный наконечник (поз.3, рис.3) в приводной вал (поз.2, рис.2) электромотора.

- Поднимите одной рукой фиксатор (поз.4, рис.4) и до упора вставьте виброшланг в корпус вибратора, затем отпустите фиксатор.

Эксплуатация

При погружении и эксплуатации вибратора держите его прямо. Используйте машину, перемещая ее равномерно на одинаковые, эффективные расстояния. Зона эффективного удаления воздуха из раствора составляет примерно 10 диаметров активной части, т.е. около 380-450мм для данных моделей.

Не используйте данный вибратор для перемещения раствора в формах. Мелкие частицы будут перемещаться, в то время как, крупные частицы будут оставаться неподвижными, что будет вызывать разделение бетона на фракции.

Уплотнение и удаление воздуха из бетона

После обработки бетона вибратором пузырьки воздуха, находящиеся в растворе, удалятся через поверхность, при этом структура бетона станет более равномерной. Во избежание оставления отверстий на поверхности бетона, медленно вынимайте вибратор из бетона во включенном состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Слишком долгая обработка одного места может вызвать разделение бетона на фракции.

- При разделении бетона на фракции при его заливке, прежде всего, перемешайте его лопатой с раствором до получения однородной массы, и только после этого приступайте к обработке бетона вибратором.

При заливке бетоном емкостей с наклонными основаниями, начинайте обработку бетона с самого глубокого места, это позволит эффективно убрать воздух из бетона колебаниями вибратора и дополнительным весом свежего раствора. В противном случае жидкий раствор будет собираться в нижней части емкости, создавая неоднородность бетона.

Уход за инструментом.

Чистка.

- Работающим мотором (при нажатии на выключатель) продуйте грязь и пыль из всех вентиляционных отверстий.

- Внешние пластиковые части можно почистить влажной тряпкой и легким моющим средством. Никогда не используйте растворитель.

Внимание: До того, как использовать чистящие растворы, отключите инструмент от сети.

##### ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО:

- Всегда перед проведением профилактических и сервисных работ убедитесь в том, что инструмент выключен и отсоединен от розетки.

- Для безопасной и надежной работы инструмента, помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ХРАНЕНИЕ

Когда инструмент не используется, храните его в безопасном и сухом месте. Не следует хранить инструмент:

- В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте

- В сыром помещении или месте, открытом для дождя

- В месте, где неожиданно меняется температура

- В месте, доступном для прямых солнечных лучей

- В месте, где также находится летучее вещество, которое может взорваться или воспламениться.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозите инструмент в чемодане или коробке в условиях, исключающих его повреждение. Запрещается переносить инструмент, держа его за кабель.

УТИЛИЗАЦИЯ

В том случае, если практически невозможно отремонтировать инструмент, позаботьтесь о том, чтобы следовать местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы решили избавиться от вашего вибратора.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения инструмента вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.

Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного талона в момент продажи!!!

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

1

Рис.1

2

Рис.2

3

Рис.3

4

Рис.4