Установка алмазного бурения DM-255

Инструкция по эксплуатации

Компания ПрофТехСнаб

123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, стр. 1, оф. 022

+7 (495) 777-17-71     www.tool-tech.ru     info@tool-tech.ru

*Обязательно прочтите инструкцию перед началом работы.

Внимание! Необходимо ознакомиться со всеми инструкциями по безопасности. Ошибки при эксплуатации оборудования и несоблюдение инструкций могут повлечь за собой удар током, пожар или тяжелые травмы. Употребляемое в дальнейшем понятие электрический прибор (электроприбор) относится к электроинструментам, работающим от сети (с кабелем питания), к аккумуляторным электроинструментам (без сетевого кабеля), к станкам и другим электрическим инструментам. Работайте с электроинструментами, соблюдая все предписания по технике безопасности. Используйте электроинструмент по назначению.

Сохраните данные инструкции!!!!

1. Рабочее место.

1.1. Содержите Ваше рабочее место в чистоте и порядке. Беспорядок и слабое освещение может стать причиной несчастного случая.

1.2. Не работайте электроинструментами в помещениях или на воздухе, где присутствуют горючие жидкости, газы или воспламеняемая пыль. Электрические приборы производят искры, которые могут зажечь пары или пыль

1.3. Дети и посторонние лица должны находиться вдали от работающих электроинструментов. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над инструментом.

2. Электрическая безопасность.

2.1. Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к розетке. Ни в коем случае нельзя изменять конструкцию штепселя. Не используйте переходные штепселя вместе с заземленными электроприборами. Оригинальные штепселя и предназначенные для них розетки снижают риск удара током. Если электроинструмент оснащен защитным проводом, то он подключается к розетке только с использованием защитных контактов. На строительных площадках, в сырых помещениях, на открытом воздухе и т.п. подключайте прибор только через защитный выключатель (FI).

2.2. Избегайте контакта корпуса с заземленными поверхностями, как то: трубами, коммуникациями систем отопления, печами и холодильниками. Существует большая вероятность удара током, если Ваше тело заземлено.

2.3. Не держите прибор под дождем или в сырости.

Проникновение в электроприбор воды повышает риск электрического удара.

2.4. Используйте кабель только по назначению. Не использовать кабель в качестве ремня для ношения или подвешивания инструмента или для того чтобы вытянуть штепсель из розетки. Держите кабель вдали от огня, масла, избегайте повреждения кабеля но острых кромках или подвижных частях инструмента. Поврежденный или запутанный кабель повышает риск удара электрическим током.

2.5. Если Вы работаете электроинструментом на воздухе, используйте только те удлинители, которыми можно работать на открытом воздухе. Использование кабеля предназначенного для работ на открытом воздухе снижает риск электрического удара.

3. Безопасность людей.

3.1. Будьте внимательны, обращайте внимание на то, что Вы делаете, подходите разумно к работе с электроинструментом. Не используйте электрический прибор, если Вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или медикаментов. Секундная невнимательность при эксплуатации электроинструмента может привести к серьезным травмам.

3.2. Надевайте индивидуальное защитное снаряжение и всегда надевайте защитные очки. Использование индивидуального защитного снаряжения, как- то: респиратор, ботинки с противоскользящей подошвой, защитный шлем и наушники, в зависимости от вида и применения электроинструмента, снижают риск получения травм.

3.3. Избегайте ненамеренного включения. Удостоверьтесь, чтобы выключатель находился в позиции AUS, прежде чем втыкать штепсель в розетку. Когда вы переносите инструмент и держите палец на выключателе или электроприбор подключен к сети это может привести к несчастному случаю. Никогда не перемыкайте толчковый выключатель.

3.4. Удаляйте инструменты для наладки оборудования и гаечные ключи от электроинструмента, прежде чем его включать. Инструмент или ключ, который находятся на вращающихся элементах электроинструмента, могут привести к травмам. Никогда не хватайтесь за вращающиеся элементы электроинструмента.

3.5. Не переоценивайте себя. Позаботьтесь о надежной опоре, чтобы в любой момент сохранять равновесие. Таким образом, Вы сможете лучше контролировать прибор при возникновении непредвиденных ситуаций.

3.6. Надевайте подходящую одежду. Не надевайте широкой одежды или украшений. Держите волосы, одежду, перчатки вдали от подвижных элементов электроприборов.

Распущенная одежда, украшения, длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями электроприборов.

3.7. Если можно устанавливать пылесосы и пылесборники, удостоверьтесь что они подключены и правильно используются. Применение этих устройств снижает риск ущерба от большого количества пыли.

3.8. Давайте электроинструмент только лицам прошедшим соответствующий инструктаж. Лица до 16 лет не могут работать с электроинструментами. Лица старше 16 лет могут работать с электроприбором, если они находятся под надзором специалиста и это необходимо для достижения образовательных целей.

4. Тщательный уход и пользование инструментом.

4.1. Не подвергайте электроинструмент чрезмерным нагрузкам. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроприбором работать легче и надежнее.

4.2. Не используйте электроприборы, чей выключатель поврежден. Электрический прибор, который не получается включить или выключить - представляет опасность и подлежит ремонту.

4.3. Перед тем, как настраивать инструмент, менять принадлежности или откладывать его в сторону – выньте штепсель из розетки. Эти меры предосторожности препятствуют ненамеренному включению электроприбора.

4.4. Храните электроприборы вне досягаемости для детей. Не допускайте, чтобы прибором пользовались люди не знакомые с ним или лица, которые не ознакомились с данными инструкциями. Электроприборы опасны, если используются неопытными людьми.

4.5. Тщательно ухаживайте за электроприборами. Следите за тем, чтобы подвижные части инструмента безупречно функционировали и не заедали, элементы не были повреждены и/ или сломаны и их состояние не повлияло бы на функционирование электроинструмента. Перед использованием отдайте неисправное оборудование в авторизованный центр KERN или профессиональным специалистам. Многие несчастные случаи имеют причиной плохой уход за электрооборудованием.

4.6. Содержите режущий электроинструмент острым и чистым. Тщательно ухоженный режущий электроинструмент с острыми кромками реже заклинивает и легче в управлении.

4.7. Надежно закрепляйте заготовку. Используйте зажимные механизмы или тиски, чтобы как следует закрепить заготовку. Это надежнее чем держать заготовку рукой, и, кроме того, при этом освобождается вторая рука для лучшего контроля над инструментом и его управления.

4.8. Используйте электроприборы, принадлежности, насадки и т.д. соответственно этим предписаниям и так, как это предписано для данного типа приборов. Учитывайте при этом рабочие условия и характер выполняемых работ. При использовании электрооборудования для целей иных, нежели предписаны, возникает вероятность несчастных случаев. Любые изменения конструкции не допускаются из соображений безопасности.

5. Тщательный уход и использование аккумуляторных приборов.

5.1. Убедитесь, что электроприбор выключен, перед тем как устанавливать на него аккумулятор. Подключение аккумулятора к включенному электроинструменту может привести к несчастному

случаю.

5.2. Заряжайте аккумуляторную батарею только с помощью зарядных устройств, рекомендованных производителем. Зарядное устройство, предназначенное лишь для определенного типа аккумуляторов, может спровоцировать пожар, если в ней заряжать аккумулятор от другого типа приборов.

5.3. Используйте только предназначенные для электроприборов аккумуляторные батареи. Использование других батарей может привести к травмам или пожару.

5.4. Держите неиспользуемые аккумуляторные батареи вдали от скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов или других маленьких металлических предметов, которые могут вызвать перемыкание контактов. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может вызвать ожог или пожар.

5.5. При неправильном использовании жидкость может вытекать из аккумулятора. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте сполоснуть водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь дополнительно к врачу. Жидкость из аккумулятора может вызвать раздражение кожи и ожоги.

5.6. При температуре аккумулятора / зарядного устройства меньше или равной + 5 °С или равной или больше + 40 °С аккумулятором / зарядным устройством пользоваться нельзя.

5.7. Не выбрасывайте поврежденные аккумуляторы в мусорное ведро, а передайте его в авторизованную мастерскую KERN, с которой у Вас заключен договор о сотрудничестве, или в специальное предприятие по утилизации.

6. Сервис.

6.1. Сдавайте Ваше электрооборудование на ремонт только квалифицированным специалистам, которые используют при ремонте оригинальные запчасти KERN. Тем самым вы можете быть уверены, что электрооборудование отвечает требованиям безопасности.

6.2. Следуйте предписаниям по обслуживанию и указаниям по смене инструмента.

6.3. Следите постоянно за состоянием кабеля питания электроприбора и в случае его повреждения он должен быть заменен квалифицированными специалистами или специалистами авторизованной мастерской KERN, с которой у Вас подписан договор о гарантийном обслуживании. Следите за состоянием удлинителя и заменяйте его, если он поврежден.

7. Специальные указания по безопасности.

- Соблюдать соответствующее предписания по соблюдению техники безопасности и предотвращению несчастных случаев.

- Надевать средства индивидуальной защиты (защитные очки, наушники).

- Использовать только заземленные розетки, проверять заземление розетки.

- Использовать только удлинители с заземлением.

- Приводные инструменты никогда не использовать без тест-кабеля PRSD, входящего в комплект поставки.

- Каждый раз перед началом сверления проверить функцию тест- кабеля PRSD.

- Приводной инструмент для сверления держать во время работы только за предусмотренные для этой цели изолированные ручки.

- Следить за тем, чтобы при эксплуатации электроинструмента вода не попадала в двигатель.

- При появлении течи в устройстве подачи воды сразу же прекратить работу и устранить неисправность. Давление воды не должно превышать 4 бар.

- Никогда не хвататься за вращающиеся элементы инструментов.

- Работы по сверлению не должны отрицательно сказываться на статичности здания, в случае необходимости привлечь специалиста по статике.

- При сверлильных работах учитывать места залегания газо- водопроводов, электропроводки и других коммуникаций, в случае необходимости откачать/выпустить газ/воду, отключить электросети.

- Для работ на высоте использовать передвижные площадки, например, рабочий помост (не использовать лестницы!).

- Закрывать оба рабочих помещения, при сквозном сверлении через смежную стену, или выставлять персонал, во избежании причинения травм третьим лицам.

- Принять заранее меры предосторожности для предотвращения травм / ущерба, в случае выпадения керна из коронки.

- Следить за тем, куда льется вода при сверлении полых конструкций, во избежании нанесении ущерба (например: из-за замерзания воды в полой конструкции).

- Всегда учитывайте, что алмазная кольцевая сверлильная коронка может заблокироваться. Если Вы сверлите держа инструмент в руках существует опасность, что приводной инструмент выбьет из Ваших рук.

- Электрический двигатель для кольцевого алмазного сверления запрещено использовать для сверления над головой.

- Технические данные.

| Глубина сверления | Полезная глубина сверления универсальных коронок для кольцевого сверления 450 мм |
| --- | --- |
| Область сверления | Железобетон, бетон, пенобетон, кирпичная кладка и т.д. до 255 мм |
| Число оборотов без нагрузки | 490 - 900 об/ мин |
| Напряжение | 230 В, 50 / 60 Гц |
| Мощность | 2600 Вт |
| Габариты | 530 х 99 х 290 мм |
| Вес | 23 кг |

2.  Универсальная алмазная коронка для кольцевого сверления.

Режущие свойства алмазной коронки для кольцевого сверления определяются качеством алмазных сегментов, величиной и формой этих сегментов, а также характером соединения между металлическим порошком и алмазными составляющими.

Пользователи, которые производят разнообразные сверления, должны иметь наготове множество различных алмазных коронок для кольцевого сверления разной величины, чтобы режущие качества этих коронок оптимально подходили для выполнения различных задач. Часто лишь непосредственно на месте проведения работ можно определить, какая алмазная коронка подходит оптимально, беря в расчет ее режущие качества и срок эксплуатации, для конкретной задачи. Часто требуется даже обращение пользователя к производителю, для того, чтобы в наличие всегда были подходящие для производимых работ коронки.

2.1 Установка алмазных коронок для кольцевого сверления.

Вытащить штепсель из сети, выбранную коронку закрутить на приводной шпиндель и затянуть легким усилием, от руки. Затягивание гаечным ключом не требуется. Следите за тем, чтобы резьба приводного шпинделя и алмазной коронки для кольцевого сверления были чистыми.

2.2 Демонтаж алмазных коронок.

Вынуть штепсель из розетки. Гаечным ключом SW 32 удерживать приводной шпиндель, а гаечным ключом SW 41 раскрутить алмазную коронку. После окончания работ по сверлению всегда откручивать коронку от приводного инструмента. В противном случае, особенно после мокрого сверления, существует опасность, что из-за коррозии сверлильная коронка будет откручиваться с большим трудом.

ВНИМАНИЕ: Сверлильные трубы алмазных коронок для кольцевого сверления не жесткие. Удары (инструментами и при транспортировке) могут повлечь за собой повреждения коронок, в результате чего может заклинить алмазная коронка или буровой керн. Тем самым коронки становятся непригодными.

2.3 Заточка алмазной коронки.

Алмазные коронки для кольцевого сверления поставляются заточенными. При правильном давлении подачи алмазные сегменты коронки самозатачиваются. При неправильном давлении подачи алмазные сегменты “полируются” и тем самым теряют режущие свойства. В этом случае необходимо засверлить на глубину 10 - 15 мм в песчаник, асфальт или заточный камень (принадлежность), чтобы снова заточить коронку.

3. Мокрое сверление.

Оптимальные результаты сверления достигаются только при условии постоянной подачи воды через алмазную коронку. При этом алмазная коронка охлаждается и тем самым выработанный материал вымывается из сверлильного отверстия. Для установки шланга для подачи воды необходимо снять крышку и закрепить шланг для подачи воды прилагаемым цилиндрическим винтом. К быстродействующей муфте с водостопом подключается водяной шланг 1/2''. Нельзя, чтобы давление превышало 4 бар.

4. Эксплуатация.

Сетевой штепсель всунуть в розетку. Каждый раз перед началом сверления проверять функцию тест-кабеля PRSD. Для этого нажать кнопку RESET, контрольная лампочка горит красным- состояние готовности. Вынуть штепсель из розетки. Красная лампочка должна погаснуть. Сетевой штепсель снова всунуть в розетку и нажать кнопку RESET. Контрольная лампочка горит красным - состояние готовности. Нажать кнопку TEST, контрольная лампочка должна погаснуть. Нажать снова клавишу RESET теперь приводной инструмент готов к работе.

ВНИМАНИЕ: Если вышеназванные функции не работают, работать инструментом нельзя!

Различные свойства материалов( бетон, железобетон, кирпичная кладка - пористый кирпич, цельный кирпич) требуют различного давления подачи на алмазную коронку. На это влияют также различная скорость резания и величина алмазной коронки.

Особенно при сверлении на весу неизбежно, что время от времени происходит перекос коронки в сверлильном отверстии. Эти факторы могут вести к тому, что приводной инструмент перегружается во время сверления. Как правило, число оборотов мотора ощутимо падает, алмазная коронка может и полностью блокироваться.

Особенно при ручном сверлении случаются скачки числа оборотов, которые ощущает пользователь инструментом.

5. Виды крепления стойки.

Рекомендуется закреплять стойку без двигателя  и коронок. С установленным инструментом стойка имеет утяжеленную головную часть, что затрудняет закрепление.

Дюбельное крепление в бетон с помощью распорных анкеров.

Для кольцевого сверления бетона рекомендуется закреплять стойку с помощью забивного анкера и стального дюбеля. Это происходит следующим образом:

- Наметить дюбельное отверстие на расстоянии примерно 220 мм от середины предполагаемого отверстия.

- Сделать отверстие под дюбель диаметром 15 мм, глубина должна быть примерно 55 мм.

- Очистить отверстие, забить молотком забивной анкер и с помощью соответствующего инструмента и расширить отверстие клином.

- Шпильку с резьбой вкрутить в забивной анкер и, например, с помощью отвертки, всунутой в поперечное отверстие шпильки, и затянуть.

- 4 установочных болта  открутить на стойке настолько, чтобы они не выступали за основание.

- Стойку  установить на шпильке, при этом учитывать, где должно располагаться предполагаемое отверстие.

- Шайбу установить на анкер и затянуть гаечным ключом SW 19 быстрозажимную гайку.

- Все четыре установочных болта закрутить ключом SW 19, чтобы выровнять неровности поверхности. Обращать внимание на то, чтобы контргайки не мешали поперечной установке установочных болтов.

6. Удаление керна.

Внимание: При вертикальном сверлении, например потолка, керн обычно отваливается сам собой. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы не причинить вреда людям или предметам. Если керн после сверления остается висеть в коронке, то необходимо открутить колонку от инструмента и выбить керн стержнем.

Внимание: Ни в коем случае нельзя бить молотком или гаечным ключом по коронке, чтобы выбить тем самым керн. Из-за этого сверлильная труба вдавливается внутрь, что еще больше способствует заеданию инструмента во время дальнейшей эксплуатации. Алмазная коронка становится из-за этого не пригодной к использованию. При сверлении не сквозных отверстий можно сломать керн, если глубина засверливания составляет больше 1,5 x диаметр, например, забив зубило в щель. Если не удается захватить керн, то можно выбить бурильным молотком косое отверстие в керне и зацепить его стержнем.

7. Удлинитель алмазной коронки.

В том случае если поднятие стойки или полезной глубины алмазной коронки недостаточно, используется удлинитель коронки, но сначала нужно сверлить настолько глубоко насколько это возможно.

Удлинитель используется следующим образом:

- Вынуть штепсель из розетки;

- Не вытаскивать алмазную коронку из отверстия;

- Снять коронку с двигателя;

- Подать инструмент без коронки назад;

- Установить удлинитель между алмазной коронкой и двигателем.

Если не хватает полезной глубины коронки необходимо сделать

следующее:

- Вытянуть штепсель из розетки;

- Снять коронку с двигателя;

- Подать двигатель без коронки назад;

- Алмазную коронку вынуть из отверстия;

- Сломать керн и удалить из отверстия;

- Снова всунуть коронку в отверстие;

- Установить удлинитель  между алмазной коронкой и двигателем.

8. Уход за оборудованием.

Перед техническим обслуживанием или ремонтом вынуть сетевой штепсель из розетки!

8.1. Обслуживание.

- Регулярно проверять функцию тест-кабеля PRSD;

- Инструмент и ручки содержать в чистоте;

- После окончания работы вымыть стойку и коронку водой;

- Продувать время от времени вентиляционные шлицы на моторе;

- Соединительную резьбу под коронки на инструменте и соединительную резьбу коронок содержать в чистоте и периодически смазывать смазкой.

8.2. Проверка.

Перед работами вынуть штепсель. Работы могут проводится только квалифицированным персоналом.

Двигатель KERN имеет угольные щетки.

Эти щетки изнашиваются и должны время от времени проверяться и заменяться. Рекомендуется после 250 часов работы или по меньшей мере годового использования инструмента отдать инструмент в авторизованную мастерскую KERN, с которой у Вас заключен договор о гарантийном обслуживании. Несмотря на это необходимо соблюдать также местные сроки проверок средств малой механизации на строительных площадках.

9. Нарушения.

Внимание: не включать или выключать машину чтобы раскрутить плотно севшую коронку.

9.1. Неисправность: Коронка заедает или режет тяжело.

Причина: Заклинивает выработанный материал или отрезанные куски стали.

Устранение: Сломать керн, удалить отделившиеся элементы материала.

9.2. Неисправность: Коронка тяжело режет.

Причина:

1. Неправильно выставлено число оборотов.

2. Алмазные сегменты сточены.

Устранение:

1. Повысить давление подачи, заточить алмазные сегменты. Для этого сверлить на глубине 10 - 15 мм в песчанике асфальте или заточном камне (принадлежность).

2. Использовать новые алмазные коронки.

9.3. Неисправность: Коронка не засверливает, соскакивает в бок.

Причина: Слишком сильное давление при засверливании.

Устранение: Сверлить с меньшей подачей.

Причина: Инструмент недостаточно закреплен в зажимном уголке.

Устранение: Проверить крепление натяжной головки инструмента.

Причина: Поврежденная не круглая коронка.

Устранение: Использовать новую коронку.

Причина:  Стойка не надежно закреплена.

Устранение: Затянуть крепежный болт и установочные винты.

9.4. Неисправность: Керн висит в коронке.

Причина: Уплотнившаяся пыль или застрявшие в трубе коронки элементы материала.

Устранение: Ни в коем случае не бить по коронке молотком и другими металлическими предметами. Из-за этого стенки коронки выгибаются, что еще больше способствует защемлению при дальнейшей эксплуатации. Коронка приходит из-за этого в негодность. Выкрутить коронку, выбить керн стержнем. Не повредить при этом соединительную резьбу.

9.5. Неисправность: Коронка тяжело скручивается с приводного шпинделя.

Причина: Грязь, коррозия.

Устранение: Почистить приводной шпиндель и коронку, нанести немного смазки.

9.6. Неисправность: Двигатель не работает.

Причина: Тест-кабель PRSD не включен.

Устранение: Проверить тест-кабель, привлечь электрика.

10. Гарантия производителя.

Гарантия составляет 12 месяцев после передачи нового инструмента конечному пользователю. Время передачи определяется соответствующими оригинальными документами, подтверждающими покупку, которые должны содержать данные о дате покупки и название продукта. Все неисправности, появившиеся в течении гарантийного срока, если причиной тому послужили дефекты материала или производственные дефекты - устраняется бесплатно. После устранения недостатков гарантийный срок инструментов не продляется и не выставляется вновь.

Неестественный износ, неправильное обращение с инструментом, игнорирование правил эксплуатации, не подходящие производственные средства, чрезмерная нагрузка на инструмент, использование не по назначению, собственное или чужое вмешательство или иные причины, за которые компания KERN не может нести ответственность, не являются случаем для гарантийного обслуживания.

Услуги по гарантийному обслуживанию могут осуществляться только авторизованной мастерской KERN.

Замененная продукция и детали переходят в собственность KERN. Расходы по отправке и получению инструмента несет пользователь. Законные права пользователя в особенности его право предъявлять претензии продавцу по недостаткам изделий остаются в силе.