Затирочная машина

  - Правила техники безопасности при эксплуатации

Безопасная эксплуатация машины требует знаний и соответствующей подготовки. При ненадлежащей эксплуатации или эксплуатации неподготовленным персоналом оборудование может представлять опасность. Прочтите инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве и в руководстве по эксплуатации двигателя, и ознакомьтесь с расположением и правильным использованием всех органов управления. Неопытные операторы могут быть допущены к эксплуатации машины только после прохождения инструктажа, проводимого лицом, знакомым с ее работой.

Эксплуатация данного оборудования без надлежащей подготовки НЕ допускается. Лица, работающие с данным оборудованием, должны быть ознакомлены со связанными с ним рисками и факторами опасности.

1.2 Некоторые правила:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к двигателю или глушителю во время работы двигателя или сразу после его выключения. Данные детали нагреваются и могут вызвать ожоги.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать принадлежности и навесные элементы, не рекомендованные. Это может

- привести к повреждению оборудования и травмированию пользователя.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять работающую машину без присмотра.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машину без кожуха ременной передачи. Открытые приводные ремни и шкивы служат потенциальными источниками опасности, способными причинить серьезные травмы.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять машину в целях, для которых она не предназначена.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать затирочную машину рядом с приподнятыми участками бетона, высота которых меньше высоты нижнего кольца кольцевого ограждения.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать машину только за рукоятку. Рукоятка может сломаться и привести к падению машины, а возможно и к травмированию стоящих рядом людей.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь защитной спецодеждой, соответствующей месту выполнения работ, при работе с устройством.

- Следует ВСЕГДА использовать средства защиты органов слуха и зрения во время работы сданной машиной.

- Следует ВСЕГДА помнить о движущихся частях и соблюдать безопасную дистанцию между ними и руками, ногами и свободной одеждой.

Перед началом работы с данной машиной ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите, уясните и соблюдайте порядок работы, изложенный в данном Руководстве для оператора.

- Неиспользуемую машину необходимо хранить ТОЛЬКО надлежащим образом. Данную машину следует хранить в чистом, сухом, недоступном для детей месте.

- Следует ОБЯЗАТЕЛЬНО перекрывать топливный кран двигателей, им оснащенных, если машина не используется.

- Перед началом работы с машиной следует ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться, что все предохранительные устройства и ограждения присутствуют и находятся в исправном состоянии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в конструкцию предохранительных устройств или отключать их. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машину, если какие-либо предохранительные устройства или ограждения отсутствуют или неисправны.

- Следует ОБЯЗАТЕЛЬНО удостовериться в том, что оператор ознакомлен с соответствующими мерами безопасности и методами работы до начала работы с устройством.

- Перед запуском затирочной машины ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте работу блока управления двигателем. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать затирочную машину, если блок управления двигателем работает ненадлежащим образом.

1.3 Безопасность оператора при работе с двигателями внутреннего сгорания

Двигатели внутреннего сгорания особенно опасны во время работы и заправки топливом. Прочитайте и соблюдайте предупреждающие инструкции в руководстве пользователя по двигателю и приведенные ниже правила техники безопасности. Несоблюдение приведенных ниже предупреждений и стандартов техники безопасности может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать машину в помещении или в закрытом пространстве, например в глубоком котловане, если в нем не обеспечена соответствующая вентиляция, например с помощью вытяжных вентиляторов или шлангов. Выхлопные газы из двигателя содержат ядовитый угарный газ, воздействие которого может вызвать потерю сознания и привести к смерти.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить рядом с работающей машиной.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить во время заправки двигателя.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять работающий или неостывший двигатель.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять двигатель рядом с источниками открытого огня.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проливать топливо при заправке двигателя.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать двигатель рядом с источниками открытого огня.

- Доливать топливо в бак следует ТОЛЬКО в помещении с хорошей вентиляцией.

- После заправки двигателя ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывайте крышку топливного бака.

1.4 Правила техники безопасности при обслуживании

Ненадлежащее техобслуживание оборудования может стать угрозой безопасности! В целях обеспечения безопасной и надлежащей работы машины в течение длительного времени следует регулярно проводить техобслуживание, а по мере необходимости осуществлять ремонт.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить машину или производить ее техническое обслуживание в работающем состоянии. Вращающиеся детали могут привести к серьезной травме.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать переполненный двигатель, если на бензиновом двигателе отсутствует свеча зажигания. Оставшееся в цилиндре топливо будет выходить через отверстие для свечи зажигания.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверять зажигание на бензиновых двигателях, если двигатель переполнен или имеется запах бензина. Случайная искра может привести к воспламенению паров топлива.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять бензин, другие виды топлива или легковоспламеняющиеся растворители для очистки деталей, особенно в закрытом пространстве. Пары топлива и растворителей могут быть взрывоопасными.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать лопасти, когда машина находится в подвешенном состоянии над головой.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за тем, чтобы перед заменой лопастей машина была надежно зафиксирована.

- Следите за тем, чтобы в районе глушителя не было мусора, например, листьев, бумаги, картона и т.д. Горячий глушитель может

- Перед началом обслуживания устройств, оснащенных бензиновым двигателем, ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините свечу зажигания во избежание его случайного запуска.

- Следует ВСЕГДА поддерживать чистоту машины и следить за тем, чтобы текст и изображение на наклейках были разборчивыми. Все отсутствующие или имеющие неразборчивый текст/изображение наклейки необходимо заменять. Наклейки содержат важные инструкции по эксплуатации и предупреждения о рисках и факторах опасности.

- Следует ВСЕГДА проявлять осторожность, обращаясь с лопастями. Кромки лопастей способны заостряться, что может привести к глубоким порезам.